Załącznik nr 1  do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć A:  samochód osobowy  - 1 szt.

CPV:

34110000-1 – Samochody osobowe

32333100-7 – Rejestratory obrazu wideo

- Rodzaj pojazdu

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego z  silnikiem benzynowym wyprodukowanego w 2021 lub 2020 (z zastrzeżeniem braku przebiegu świadczącym o używaniu pojazdu). - 1 szt.

- Nadwozie

  - Samochód musi być rejestrowany w dowodzie rejestracyjnym na 5 miejsc

  - Długość całkowita pojazdu (mm) min. 4660

  - Kolor - srebrny, czarny lub szary

- Bezpieczeństwo

  - Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu,

- Silnik benzynowy

  - Moc jednostki napędowej min. 150 KM - oznaczenie katalogowe

- Układ napędowy

  - Skrzynia biegów: minimum 5 – biegowa + bieg wsteczny, manualna (mechaniczna) lub automatyczna

- Układ napędowy

  - Napęd na przednią oś lub napęd 4x4

  - Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Dane eksploatacyjne

  - Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum dla Europejskiego standardu Emisji Spalin EURO 6

- Wyposażenie

  - Klimatyzacja manualna lub automatyczna

  - Czujniki parkowania z tyłu,

  - Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, światła przeciwmgłowe

  - Felgi aluminiowe lub stalowe,  min. 16 calowe

  - Zintegrowany radioodtwarzacz MP3 lub z funkcją USB ze sterowaniem w kole kierownicy z fabrycznym zestawem głośnomówiącym Bluetooth

  - Elektrycznie otwierane szyby przednie i tylnie

  - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

  - Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (2 kluczyki)

  - Autoalarm

  - Czujnik temperatury zewnętrznej

  - Komputer pokładowy

  - Koło zapasowe wraz z podnośnikiem i kluczem, lub zestaw naprawczy

  - wspomaganie kierownicy

  - wyposażony w min. 4 drzwi

  - wyposażony w czujnik deszczu

  - wyposażony w hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

  - wyposażony w ABS

  - wyposażony w system elektronicznej stabilizacji toru jazdy

  - wyposażony w immobiliser

- Wyposażenie dodatkowe

  - Apteczka pierwszej pomocy,

  - Trójkąt odblaskowy

  - Gaśnica samochodowa

  - Dywaniki gumowe – komplet

  - Karta gwarancyjna,  instrukcja obsługi w języku polskim i wymagane prawem dokumenty pojazdu.

- Wymagania dodatkowe - konieczne

  - Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne. –

- światła pulsacyjne, niebieskie, led ukryte w atrapie przedniej pojazdu min. 2 szt., głośnik min. 100 W (zgodnie z częścią B Załącznika nr 1)

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie led z tyłu pojazdu, widoczne po włączeniu przez tylną szybę.

- Wideorejestrator (zgodnie z częścią C Załącznika nr 1)

- Gwarancja pojazd: min. 24 m-cy na podzespoły mechaniczne i elektryczne pojazdu;  36 m-cy na lakier; min. 72 m-ce na perforację nadwozia.

- Gwarancja wideorejestrator: min. 24 m-ce

Część B: Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

- Pojazd   musi    być    wyposażony    w    system uprzywilejowania    w    ruchu    drogowym, w którego skład wchodzić muszą urządzenia określone w pkt od 2 do 9.

- W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

- W tylnej części pojazdu, w obszarze szyby tylnej, muszą być zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane wewnątrz pojazdu w sposób gwarantujący trwałość zamocowania i bezpieczeństwo pasażerów oraz muszą być zgodne z wytycznymi regulaminu EKG ONZ nr 21. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

- Każda  z  lamp  LED,  o  których  mowa  w  pkt  2 i pkt 3  musi  posiadać  jeden  rząd  z co najmniej czterema LED-ami o wysokiej światłości.

- Zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

        - posiadać homologację,

        - być zamontowane lub umieszczone w taki sposób, aby źródło światła było skierowane     prostopadle do osi poziomej pojazdu,

        - posiadać klosze wykonane z poliwęglanu.

- Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S- 04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów,

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 56 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.

- Urządzenie, o którym mowa w pkt 6 musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: ,,Le-on", ,,Wilk", ,,Pies" (Hi-Io, Yelp, Wail) co najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu,

- sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, o których  mowa  w  pkt 2 i pkt 3.

- We  wnętrzu   pojazdu    w   miejscu    gwarantującym    łatwą    obsługę    przez   dysponenta  i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem, o którym mowa w pkt 6.

- Działanie systemu sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej,  tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- przy zapalonych światłach do jazdy dziennej włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować wyłączenie świateł mijania i powrót do funkcji świecenia świateł do jazdy dziennej.

10.  Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy powinien odpowiadać warunkom określonym w § 26

ust.2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016, poz.2022 ze zm.) tj. powinien być widoczny z każdej strony pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu słonecznym i nie powinien oślepiać innych uczestników ruchu.

Część C: Wymagania techniczne dla wideorejestratora

- Przeznaczenie wideorejestratora (VR)

Wideorejestrator (skrót - VR) - urządzenie zamontowane w pojeździe umożliwiające:

- ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym przed lub za pojazdem kontrolującym, za pomocą dwóch kamer;

- pośredni pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego, za pomocą prędkościomierza kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu kontrolującego (dynamiczny pomiar prędkości).

- Dokumenty związane z wyborem

- Ustawa z	dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2166) tekst jednolity z późniejszymi zmianami Dz. U. 2017 r., poz. 976).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1081).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 2017 poz. 885).

- Minimalne wymagania techniczno-użytkowe wideorejestratora (VR).

  - VR musi być kompletny, nie wymagający od Zamawiającego prac i nakładów dostosowawczych, kompatybilny wewnętrznie (poszczególne elementy muszą poprawnie współpracować w ramach urządzenia).

  - Zrealizowana dostawa sprzętu musi być w całości jednorodna konstrukcyjnie.

  - Wszystkie   elementy   VR   muszą   posiadać   oznakowanie    CE   lub    inne,    obowiązujące w unormowaniach dotyczących dopuszczenia do użytkowania w pojazdach na terenie Unii Europejskiej.

  - W skład VR wchodzi:

- jednostka centralna (może spełniać .również funkcję rejestratora);

- rejestrator - rejestrujący obraz i dźwięk na wymiennym dysku SSD;

- kamera przednia;

- kamera tylna;

- pulpit sterowniczy/pilot;

- monitor;

- dwa wymienne dyski SSD do rejestracji przebiegu służby, o tych samych   parametrach;

- dodatkowa kieszeń do wymiennego dysku SSD lub inne rozwiązanie umożliwiające podłączenie do zewnętrznego komputera PC w celu wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego na dysku SSD rejestratora, musi umożliwiać zgranie wybranych fragmentów zarejestrowanych obrazów na nośnik DVD oraz zapewniać przygotowanie materiału dowodowego w sposób umożliwiający zapoznanie się z zarejestrowanym obrazem wykorzystywanym w czynnościach procesowych;

- komplet okablowania do prawidłowego funkcjonowania wideorejestratora;

- mikrofon przewodowy zamontowany wewnątrz pojazdu.

  - VR musi umożliwiać zainstalowanie w różnych markach samochodów osobowych i musi być zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 12V/24 V prądu stałego (zgodnie z napięciem instalacji pojazdu, w którym będzie zamontowany VR), minus na masie. W instalacji dostarczającej zasilanie do VR ma być wmontowany wyłącznik, umożliwiający odcięcie zasilania.

  - VR musi mieć możliwość zasilania, niezależnie od zapłonu silnika samochodowego.

  - VR musi posiadać dokładność pomiaru w zakresie do 100 km/h +/- 3 km/h, ponad 100 km/h. +/- 3% wartości mierzonej prędkości.

  - Pomiar prędkości będzie wykonywany od co najmniej 10 km/h do co najmniej 220 km/h za pomocą prędkościomierza kontrolnego.

  - VR musi posiadać możliwość rejestrowania dźwięku z wnętrza kabiny pojazdu.

  - Obraz musi być rejestrowany w postaci cyfrowej, w formie ciągłej nie mniej niż 25 kl/s bez względu na formę rejestracji - przeglądanie zapisów ma umożliwiać wyszukiwanie rejestrów według daty i czasu nagrania.

  - VR musi mieć możliwość zadokowania jednego z wymiennych dysków SSD, na którym rejestrowane będą zdarzenia w ruchu drogowym. Montaż dysku musi uniemożliwiać samoczynne rozłączenie, dysk ma być zabezpieczony przed skutkami gwałtownych ruchów urządzenia.

  - Pomiar z prędkościomierza kontrolnego i jego zakończenie musi być sygnalizowane. Rozpoczęcie pomiaru następuje w chwili naciśnięcia przycisku rozpoczynającego pomiar.

  - VR musi posiadać możliwość odtwarzania z jednoczesną możliwością nagrywania.

  - VR musi posiadać możliwość utrwalenia w treści obrazu następujących danych:

- data i czas;

- licznik drogi;

- licznik klatek;

- współczynnik zoom;

- e.   prędkość własna;

- czas rozpoczęcia pomiaru;

- czas trwania pomiaru;

- dystans pomiaru;

- wynik pomiaru -prędkość rejestrowanego pojazdu;

- nazwa i numer urządzenia.

  - VR musi  posiadać  możliwość  ręcznej,  łatwej  i  płynnej  regulacji  położenia  kamery,  z możliwością zablokowania ustawionej pozycji kamery.

  - Obraz widziany przez kamerę (przednią i tylną) musi być widoczny na ekranie monitora zamontowanego wewnątrz pojazdu, bez opóźnień w czasie rzeczywistym bez względu na stopień kompresji.

  - Zastosowane kamery (przednia i tylna) muszą posiadać następujące parametry:

- możliwość rejestracji w trybie Dzień/Noc;

- generować barwny sygnał w systemie min. PAL;

- automatyczne i ręczne ustawianie ostrości;

- zoom optyczny nie mniejszy niż 22x;

- korekcja balansu bieli;

- stabilizacja obrazu;

- gabaryty kamery nie mogą być większe niż 80 x 80 x 140 mm;

- zasilanie z urządzenia wchodzącego w skład wideorejestratora;

- kompensacja oświetlenia;

- regulowana prędkość zoom;

- możliwość pracy w trybie z wyłączonym manualnie filtrem podczerwieni (dopuszcza się systemy automatycznej filtracji).

  - Obsługa VR za pomocą mobilnego pulpitu sterowniczego/pilota mocowanego wewnątrz pojazdu z oznakowaniem w języku polskim lub w postaci łatwo rozpoznawalnych znaków (piktogramów). Przez mobilność rozumie się możliwość przenoszenia pulpitu sterowniczego/ pilota wewnątrz pojazdu. Przyciski muszą być podświetlane i umożliwiające odczytanie oznaczeń przycisków.

  - Pulpit musi posiadać funkcje:

- włącz/wyłącz VR;

- rozpoczęcie pomiaru na zdefiniowanym odcinku drogi;

- wybór rejestracji kamery przód/tył;

- zapis;

- stop;

- odtwarzanie (w obydwu kierunkach);

- odtwarzanie zwolnione (w obydwu kierunkach);

- odtwarzanie po klatkowe (w obydwu kierunkach);

- pauza;

- przewijanie w tył i w przód;

- przewijanie z podglądem w tył i w przód (ze zróżnicowaniem prędkości)

- dokonywanie zbliżeń i oddaleń. (zoom);

- automatyczne ustawienie ostrości.

  - Monitor musi posiadać następujące parametry:

- rozdzielczość nie mniejsza niż 800 x 480 pix;

- przekątna ekranu nie mniejsza niż 7" i nie większa niż 9";

- przynajmniej 32-bitowa głębia kolorów z regulacją kontrastu i jasności;

- jasność matrycy nie mniejsza niż 350 cd/m2;

- regulacja położenia w osi poziomej i pionowej (zmiana kąta nachylenia);

- nie może posiadać nakładki dotykowej.

  - Obraz z przebiegu służby musi być rejestrowany na wymiennym dysku SSD o pojemności umożliwiającej 36 godz. ciągłego zapisu obrazu i dźwięku. VR użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika.

  - Rejestracja i archiwizacja następuje w formacie specyficznym dla urządzenia. Informacje zapisane na wymiennym nośniku danych mogą być odczytane tylko za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta urządzenia wraz z nieograniczoną czasowo licencją. Zarejestrowany materiał na dysku SSD nie może być skasowany przez osobę nieuprawnioną (zabezpieczenie kodowe).

  - Mikrofon   musi   być   kompatybilny    z     pozostałymi   elementami   składowymi   VR, a nagrywany dźwięk zsynchronizowany z obrazem.

  - Dostarczony sprzęt musi być odporny na warunki panujące podczas eksploatacji pojazdu czyli wibracje, zapylenie, wilgotność, temperaturę. Gwarantowana  temperatura  uruchomienia i pracy urządzeń musi znajdować się w przedziale 0° C do +50° C, temperatura przechowywania od-25° C do +70° C.

  - VR musi być zgodny z regulaminem EKG ONZ nr 10 wraz z poprawkami według stanu prawnego na dzień składania ofert (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie składania ofert).

  - VR musi posiadać decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającą typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym lub decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającą odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej VR przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji Prezesa GUM musi być dostarczona na etapie składania ofert).

- Wymagania dotyczące sposobu i montażu videorejestratora (vr) w pojeździe.

  - Sposób instalacji VR w pojeździe musi umożliwiać wykorzystanie wszystkich funkcji VR w trakcie poruszania się pojazdu funkcjonariuszowi siedzącemu w miejscu pasażera oraz nie może ograniczać wykonywania czynności kierowcy (zmiana biegów, ruchy kierownicą, uruchamianie pojazdu). Jednocześnie sposób instalacji VR musi zapewnić możliwość swobodnego opuszczania i zajmowania miejsca dla kierowcy oraz dla pasażera obok kierowcy.

  - Sposób instalacji VR nie może pogarszać warunków bezpieczeństwa użytkowników pojazdu ani innych uczestników ruchu.

  - Kierowca i pasażer obok kierowcy, w czasie postoju muszą mieć możliwość obsługi urządzenia bez zmiany zajmowanego miejsca.

  - Zamontowany VR nie może niszczyć elementów i wyposażenia pojazdu. Miejsce montażu VR nie może kolidować z działaniem poduszek powietrznych. Elementy VR poprzez uchwyty muszą być przymocowane do elementów stałych pojazdu.

  - Kamery  będą  zamontowane  wewnątrz  pojazdu,  w  górnej  lub  dolnej   części  podszybia odpowiednio szyby przedniej i tylnej, w sposób eliminujący odbicie obrazu od wewnętrznej powierzchni tych szyb.

  - Monitor będzie zamontowany w środkowej części konsoli deski rozdzielczej. Bez możliwości jego złożenia. Nie będzie ograniczał pola widzenia kierowcy oraz nie będzie utrudniał korzystania z elementów umieszczonych na konsoli deski rozdzielczej.

  - Pulpit sterowniczy/pilot będzie umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i pasażera (po prawej stronie dźwigni zmiany biegów).

  - Elementy wchodzące w skład VR będą umieszczone w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ocena projektu modyfikacji pojazdu będzie polegała między innymi na sprawdzeniu proponowanego miejsca montażu urządzeń oraz ich działania. Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia testu dynamicznego na terenie województwa podlaskiego.

  - Sposób montażu sprzętu w pojeździe musi być zgodny z wytycznymi Regulaminu EKG ONZ nr 21. Spełnienie warunku musi być potwierdzone badaniem wykonanym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie odbioru przedmiotu umowy).

- Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu wideorejestratora (VR).

  - Okres gwarancji na VR musi wynosić, co najmniej 24 miesiące.

  - W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad ujawnionych po odbiorze VR (dotyczy również ewentualnych kosztów wykonania legalizacji ponownej).

  - W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających dane Zamawiającego, poza jego siedzibą, nośniki danych pozostają w siedzibie Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy. W przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, będą one wymienione przez Wykonawcę na nowe bez konieczności zwrotu uszkodzonych i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.

  - Gwarancja obejmuje wszystkie elementy VR.

  - Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem Umowy, dołączy karty gwarancyjne  zawierające  nazwy  i   numery  seryjne  przyrządów  pomiarowych,  termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi serwisowe i pogwarancyjne. Wzór karty gwarancyjnej musi być dostarczony na etapie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Naprawa gwarancyjna musi być wykonana wyłącznie przez serwis Wykonawcy lub serwis autoryzowany przez producenta, w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu pisemnego zgłoszenia wady do siedziby serwisu.

  - Fakt wystąpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany VR na nowy zostanie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na VR będzie przedłużony o czas jego naprawy lub wymiany.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek wykorzystywania VR niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego postępowania z urządzeniem.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, licencji, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem towaru będącego przedmiotem umowy.

  - Ewentualne koszty przesyłki, od końcowych użytkowników, sprzętu do naprawy i po naprawie lub koszty  związane z wymianą reklamowanego  VR na towar  wolny od wad,  w okresie obowiązywania gwarancji, ponosić będzie Wykonawca.

- Wymagania dotyczące legalizacji wideorejestratora (VR):

  - VR musi być zgodny z regulaminem EKG ONZ nr 10 wraz z poprawkami według stanu prawnego na dzień składania ofert (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie składania ofert).

  - VR musi posiadać zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2166) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegającej prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U poz. 885):

          - Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającą typ przyrządów  pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym lub decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającą odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej VR przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji Prezesa GUM musi być dostarczona na etapie składania ofert).

          - świadectwo pierwotnej legalizacji (dostarczone na etapie odbioru jakościowego).

- Wymagania dotyczące odbioru wideorejestratora (VR).

  - Odbiór VR oraz sprawdzenie funkcjonalne VR będzie się odbywało w ramach odbioru pojazdu.

  - Z VR Wykonawca dostarczy:

- świadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres co najmniej 12 miesięcy od momentu dostarczenia urządzenia do Zamawiającego. Legalizacja przyrządów pomiarowych musi być przeprowadzona w miejscu ich zainstalowania (w pojeździe), przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 3.26;

- kopię decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającej typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem);

- instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dla całego VR;

- wykaz ukompletowania VR;

- kartę gwarancyjną dla całego VR;

- opisy techniczne kamer i monitora wystawione przez ich producenta;

- oprogramowanie, do wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego na twardym dysku, na nośniku CD/DVD.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania videorejestratora (VR)

VR użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi producenta, nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika.

- Wymagania dotyczące znakowania i cechowania videorejestratora (VR)

VR musi posiadać indywidualne oznakowanie,	zawierające	numer	seryjny oraz typ/model/wersję itp.